## Slide 1: ЦИФРОВИЙ ДИЗАЙН НА ОСНОВІ FPGA: ПРИНЦИПИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Плющай ОЛЕКСАНДР
Київський академічний університет
Лабораторія новітніх методів дослідження матеріалів

## Slide 2: НАУКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ПРОГРЕС
Інженерія електроніки
Телекомунікації

## Slide 3: СИГНАЛИ
Людина неперервно отримує, обробляє поступаючу з органів відчуття інформацію, приймає рішення та відповідним чином реагує.
Запропонуй, що на малюнку:
?
?
?
?
?
?

## Slide 4: СИГНАЛИ, КЛАСИФІКАЦІЯ
Класифікація за фізичною природою
електромагнітні;
акустичні;
…інш.
…за характером задаючою функції
регулярні (детерміновані), задані аналітичною функцією;
нерегулярні (випадкові), які приймають довільні значення в довільний момент часу. Для описання таких сигналів використовують апарат теорії ймовірностей.

## Slide 5: СИГНАЛИ, КЛАСИФІКАЦІЯ
В залежності від функції, що описує параметри сигналу
неперервні (аналогові),
безперервно- квантовані,
дискретно- безперервні,
дискретно-квантовані сигнали.

## Slide 6: АНАЛОГОВІ СИГНАЛИ
Означення:
Сигнал, який плавно і неперервно змінюється в часі, називається аналоговим сигналом (неперервним). Такі сигнали представляють собою величину, яка є функцією деякої незалежної змінної, яка зазвичай розглядається як час. Інакше кажучи, неперервний (аналоговий) сигнал - це функція x(t) дійсної змінної t, визначена для -∞ < t < ∞ .

## Slide 7: АНАЛОГОВІ ОБЧИСЛЮВАЧІ

## Slide 8: АНАЛОГОВІ ОБЧИСЛЮВАЧІ
Перехід до представлення фізичних величин довільної природи електричним сигналом дозволяє значно спростити математичні операції, виконуючи їх над електричними сигналами

## Slide 9: АНАЛОГОВІ ОБЧИСЛЮВАЧІ
Microsoft Analog Interactive Machine (AIM).
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/aim/

## Slide 10: ДИСКРЕТНИЙ СИГНАЛ
Сигнал дискретного часу - це послідовність значень, де цілочисельний індекс можна вважати індексом часу, а значення в послідовності представляють певну фізичну величину, що нас цікавить.
Означення
Дискретним сигналом називається послідовність x[n], визначена для всіх цілих чисел -∞ < n < ∞ .

## Slide 11: ЦИФРОВИЙ СИГНАЛ
Цифрови́й сигна́л — дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі.
В цифровій електроніці цифровий сигнал це послідовність електричних імпульсів квадратної форми із фіксованою довжиною, кожен з яких може займати один із рівнів амплітуди, яких можлива дискретна кількість. Особливим випадком є логічний сигнал або двійковий сигнал, який змінюється між високим і низьким рівнем сигналу.

## Slide 12: ЦИФРОВИЙ СИГНАЛ, ПЕРЕВАГИ
● Стійкість до спотворень та втрат
● Легкість зберігання та копіювання
● Точність та повторюваність
● Легкість програмування
● Масштабованість
● Широкий діапазон застосувань
● Ефективність енергоспоживання

## Slide 13: Напівпровідниковий виробничий процес

## Slide 14: Структура надпровідникової промисловості
Безфабричні (fabless) компанії:
Виробничі предриємства:
Виробники інтегрованих пристроїв (IDM):
Конструкторські (design) бюро:
Постачальники обладнання та матеріалів:
Пакувальні та випробувальні компанії:
Кінцеві споживачі:
Галузеві консорціуми та організації зі стандартизації:

## Slide 15: ЦИФРОВИЙ ДИЗАЙН (ДЛЯ FPGA)
Визначення вимог до проекту.
Вибір платформи FPGA та інструментів розробки.
Створення дизайну (HDL).
Симуляція.
Синтез.
Розміщення та трасировка.
Створення файлу програмування ,та імплементація.
Тестування.
Оптимізація..
Документація.
Контроль версій
Інтеграція з робочим оточенням
Відповідність cтандартfv:

## Slide 16: FPGA (ПКВМ)
Будова:
Конфігуровані логічні блоки (CLBs);
Міжблочні зв'язки;
Введення/виведення (IOBs);
Інші компоненти.

## Slide 17: FPGA, ВИРОБНИКИ
Найбільші виробники
Xilinx (AMD) www.xilinx.com
Altera (Intel) www.altera.com
Lattice Semiconductor www.latticesemi.com
QuickLogic www.quicklogic.com
Microchip Technology www.microchip.com
Achronix www.achronix.com
Efinix www.efinixinc.com

## Slide 18: FPGA, ЯКА САМА КРАЩА?
кінець 2023 року найбільшою (найбільш потужною) FPGA є
AMD VP1902
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/acap/versal-premium/vp1902.html)
AMD зараз має найбільш містку FPGA та дещо краще програмне забезпечення,
Intel Agilex FPGA має 30-50% кращу продуктивність та до 2x продуктивність на Вт ніж Xilinx Versal.
Intel Stratix 10 MX
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/details/fpga/stratix/10.html

## Slide 19
VHK158 Evaluation Kit
32 Гб пам`яти HBM (819,2 Гб/с),
два слотb DDR4-3200 DIMM,
интерфейсы PCIe 5.0 x8 та
PCIe 4.0 x16.
2x Arm Cortex-A72.
microSD,
трансівери 112G PAM4,
роз’єми QSFP28 и QSFP-DD,
конектор FMC+.
Габарити 247 × 220 мм.
Вартість — від $15 000.

## Slide 20: ОБРОБКА ДИСКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)
FPGA (Field-Programmable Gate Array)
CPU (Central processing unit)
GPU (Graphics processing unit)
….TPU

## Slide 22: БУДОВА КУРСУ
Курс переважно не вимагає особливих знань з фізики, інформатики або розділів дискретної математики. Така властивість курсу досягається ретельним відбором навчального матеріалу та використання певних рівнів абстракції.
Зміст
Комбінаційна логіка, її синтез
Послідовна логіка, її синтез
HDL (SystemVerilog)
Цифрові схеми
RISC-V архітектура, мікроархітектура, система команд
Лабораторні роботи. Xilinx Vivado (SystemVERILOG). Digilent Basys 3 developer board.

## Slide 23: РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ
Сучасні цифрові вироби є надмірно складними, щоб їх будову та функціональність могла осягнути одна людина.
Абстракція
Дисципліна
Ієрархічність
Модульність
Регулярність

## Slide 24: ОСНОВА - ЗАКОНИ ФІЗИКИ

## Slide 25: Абстракція
Приховуються несуттєві деталі
Цифрова абстракція
Фізичні величини, переважно змінюються неперервно – напруга або струм у провіднику, положення тіла під час руху…
Цифрова абстракція означає використання дискретної підмножини значень.

## Slide 26: Дисципліна
Свідоме обмеження вибору дизайну.
Приклад: Цифрова дисципліна. Дискретні напруги замість безперервних. Простіше проектувати, ніж аналогові схеми - можна будувати більш складні системи.
Про успішність такого підходу свідчить те, що цифрові системи замінюють аналогові попередники: наприклад, цифрові камери, цифрове телебачення, мобільні телефони, компакт-диски

## Slide 27: МОДУЛЬНІСТЬ
Наявність чітко визначених функцій та інтерфейсів

## Slide 28: ІЄРАРХІЧНІСТЬ
Система, що розробляється, навмисно проектується розділеною на модулі та підмодулі.

## Slide 29: РЕГУЛЯРНІСТЬ
Повсякмісна уніфікація, завдяки чому модулі можна легко використовувати повторно.

## Slide 30: ЦИФРОВА АБСТРАКЦІЯ
Більшість фізичних величин неперерні
  Напруга на дроті
  Частота коливань
  Положення тіла
Цифрова абстракція розглядає дискретні підмножину значень

## Slide 31: ЦИФРОВА ДИСЦИЛІНА – ДВІЙКОВЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
Два дискретні значення:
  1 та 0
  1, ІСТИНА (TRUE), HIGH
  0, ХИБА (FALSE), LOW
1 та 0: рівні напруги, поворот шестерні, рівень рідини, інш.
В цифрових колах використовують рівні напруги
  0: низька напруга (GND)
  1: Висока напруга (VDD)
Bit: Binary digit

## Slide 32: СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ
Десяткові числа
Двійкові числа

## Slide 33: ЗРУЧНО ПАМ’ЯТАТИ
20 = 1
21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
28 = 256
29 = 512
210 = 1024
211 = 2048
212 = 4096
213 = 8192
214 = 16384
215 = 32768

## Slide 34: ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧИСЕЛ. ДЕСЯТКОВА ДО ДВІЙКОВОЇ
Два шляхи:
1. Знайти найбільший степінь 2, який все ще не перевищує число, відняти та повторити.
2. Послідовно ділити на 2 та залишок переносити в наступний за старшинством біт.

## Slide 35: ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧИСЕЛ
Перетворення двійкового числа на десяткове:
  100112
  16×1 + 8×0 + 4×0 + 2×1 + 1×1 = 1910
Перетворення десяткового числа на двійкове:
  4710
  32×1 + 16×0 + 8×1 + 4×1 + 2×1 + 1×1 = 1011112

## Slide 36: ШІСТНАДЦЯТКОВІ ЧИСЛА
Hex Digit | Decimal Equivalent | Binary Equivalent
0 | 0 | 0000
1 | 1 | 0001
2 | 2 | 0010
3 | 3 | 0011
4 | 4 | 0100
5 | 5 | 0101
6 | 6 | 0110
7 | 7 | 0111
8 | 8 | 1000
9 | 9 | 1001
A | 10 | 1010
B | 11 | 1011
C | 12 | 1100
D | 13 | 1101
E | 14 | 1110
F | 15 | 1111

## Slide 37: … ДВІЙКОВІ КІЛО, МЕГА, ГІГА
210 = 1 kilo ≈ 103 (1024)
220 = 1 mega ≈ 106 (1,048,576)
230 = 1 giga ≈ 109 (1,073,741,824)
240 = 1 tera ≈ 1012
250 = 1 peta ≈ 1015
260 = 1 exa ≈ 1018

## Slide 38: ДОДАВАННЯ
Десяткові
Двійкові

## Slide 39: ПЕРЕПОВНЕННЯ
Цифрові системи працюють з фіксованою кількістю бітів
Переповнення: коли результат занадто великий, щоб вміститися в доступну кількість бітів
Приклад: додавання 4-бітних двійкових чисел

## Slide 40: ЧИСЛА ЗІ ЗНАКОМ
Прямий код (Sign/Magnitude)
Додатковий код (Two's Complement).
Приклад в прямому коді: 4-bit, ± 6:
+6 = 0110
- 6 = 1110

## Slide 41: ПРОБЛЕМИ ПРЯМОГО КОДУ
Додавання не працює звичайним чином, наприклад -6 + 6:
1110
+ 0110
10100 (хиба!)
Два способи представлення 0 (± 0):
1000
0000

## Slide 42: ДОДАТКОВИЙ КОД
Для отримання від'ємного числа інвертуйте біти та додайте одиницю. Приклад: -210 .Інвертуючи 00102, отримаємо 11012. 11012 + 1 = 11102.
Числа у додатковому коді
Старший біт все ще вказує на знак (1 = від'ємний, 0 = додатний)
Нуль має однозначне представлення
Додавання працює звичним чином
АЛЕ треба виконувати додаткові дії для такого представлення.
Приклад: 6 + (-6) у додатковому коді

## Slide 43: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ