## Slide 1: ЦИФРОВИЙ ДИЗАЙН НА ОСНОВІ FPGA: ПРИНЦИПИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗА МЕЖАМИ Цифрової АБСТРАКЦІЇ

## Slide 2
ЗМІСТ
Логічні елементи
За межами цифрової абстракції
  Логічні рівні
  Шуми в цифрових колах
Будова логічних елементів
Споживана потужність

## Slide 3
А ТИ ЗВІТ ПО ЛАБІ ВЖЕ ЗДАВ?
Звіти  a.plyushchay@kau.edu.ua

## Slide 4
ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ
Вхідні сигнали зображають ліворуч (або згори).
Вихідні сигнали розміщуються праворуч або внизу.
Для позначення вивобів використовують перші літери латинського алфавіту, щоб вказати вхідні сигнали та латинська букву Y. Або прямо вказують як Вхід / Вихід.
Функціонування схеми задають за допомогою логічногї функції або таблиці істиності.

## Slide 5
ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ З ОДНИМ ВХОДОМ

## Slide 6
ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ З ДВОМА ВХОДАМИ

## Slide 7
ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ З ДВОМА ВХОДАМИ
Чому логічний елемент І не може працювати суддею?

## Slide 8
ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ З ДВОМА ВХОДАМИ
Чому логічний елемент І не може працювати суддею? Тому що він не зможе ухвалити рішення суду на користь однієї сторони.

## Slide 9
ІНШІ ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ З ДВОМА ВХОДАМИ

## Slide 10: ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ З БАГАТЬМА ВХОДАМИ

## Slide 11: SYSTEMVERILOG ТА ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ
cимвол '~' означає оператор NOT,
символ ‘|’ означає оператор OR,
символ ‘&’ - оператор AND
символ ‘^’ - дає оператор XOR.

## Slide 12: ЛОГІЧНІ РІВНІ
Дискретні рівні напруги представляються 1 та 0
Наприклад:
0 = земля (GND) або 0 В.
1 = VDD або 5 В
!Питання! Якщо сигнал буде 4.99 В? Це 0 чи 1? Аякщо 3.2 В?
Треба встановити діапазон дял 1 та 0.
Різні діапазони доя входів та виходів дають змогу протистояти завадам та шумам.

## Slide 13: ЩО ТАКЕ ШУМ
Будь що, що призводить до спотворення сигналу.
тобто, опір, шуми блоку живлення, взаємодія з сусідніми провідниками, тощо.
Приклад: вентиль (driver) виводить 5 В але, через опір довгого дроту споживач отримує 4.5 В.

## Slide 14: ДИСЦИПЛІНА СТАТИЧНА
З логічно допустимими входами кожен елемент схеми повинен видавати логічно допустимі виходи
Використовуйте обмежені діапазони напруг для представлення дискретних значень

## Slide 15: ГРАНИЦІ ШУМУ

## Slide 16: ГРАНИЦІ ШУМУ

## Slide 17
РОЗРАХУНОК РІВНІВ ШУМУ
V01 - напруга на виході інвертора I1,
VI2 - напруга на вході інвертора I2.
Для обох VDD = 5 В, VIL = 1,35 В, VIH = 3,15 В, VOL = 0,33 В і VOH = 3,84 В.
Визначте нижній і верхній рівні шуму.
Чи може схема коректно обробити рівень шуму в 1 В між VO1 і VI2?

## Slide 18: ПЕРЕДАТОЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПОСТІЙНИЙ СТРУМ

## Slide 19: ПЕРЕДАТОЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПОСТІЙНИЙ СТРУМ

## Slide 20: VDD
1970’s - 1980’s, VDD = 5 V
З часом, з розвитком технологій VDD знижується для:
– для запобігання псування транзисторів
– для енергоефективності та енергозбереження
3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.5 V, 1.2 V, 1.0 V, …
!ЗАУВАЖЕННЯ! Треба бути уважним при підключенні різних пристроїв з різними напругами живлення

## Slide 21: VDD
Будьте обережні, підключаючи пристрої з різною напругою живлення!!!
Чіпи працюють, тому що містять запас чарівного диму!
Доказ: якщо чарівний дим випустити, мікросхема перестане працювати.

## Slide 22: ПРИКЛАДИ ЛОГІЧНИХ СІМЕЙСТВ

## Slide 23: STM32 vs FPGA vs ATMEGA
STM32 | STM32F746NG (STM32F746G-DISCO) | 3.3V
FPGA | Xilinx XC7A35T-1CPG236C (Basys 3) | 3.3V
ATMEL | ATmega328 (ARDUINO Uno) | 5V

## Slide 24: КРЕМНІЙ
  Транзистори. Сучасна мікроелектроніка грунтується на кремнієвих технологіях
  Чистий кремній поганий провідник (немає вільних зарядів)
  Для провідності кремній допують (створюють вільні заряди)
  – n-type (вільні заряди – електрони, заряд від’ємний)
  – p-type (носії заряду – дірки ,зарядчені позитивно)

## Slide 25: Діод

## Slide 26: MOS ТРАНЗИСТОРИ
  Metal oxide silicon (MOS) transistors:
  Для затвору замість металу використовують полікристалічний кремній
  Ізолюють за допомогою діоксиду кремнію
  Струми протікають по допованим областям

## Slide 27: nMOS ТРАНЗИСТОРИ

## Slide 28: pMOS ТРАНЗИСТОРИ

## Slide 29: РОБОТА ТРАНЗИСТОРА

## Slide 30: РОБОТА ТРАНЗИСТОРА
nMOS: добре передає 0, оскільки з’єднує виток до GND
pMOS: добре передає 1, оскільки з’єднує виток до VDD

## Slide 31: CMOS ЛОГІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ НІ

## Slide 32: CMOS ЛОГІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ НІ-І

## Slide 33: СТРУКТУРА CMOS ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

## Slide 34: СТРУКТУРА CMOS ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Самостійно обміркуйте та намалюйте
Як побудувати NOR gate з 3-ма входами?
Як побудувати AND gate з двома входами?

## Slide 35: СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
Потужність = Енергія, спожита за одиницю часу
Динамічне споживання енергії
Під час роботи енергія витрачається на перемикання 1-0
Споживання енергії в статичному режимі
Робочих перемикань не відбувається але втрати енергії є, зокрема через паразитні струми (leakage current)

## Slide 36: ДИНАМІЧНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
Розглянемо динамічну споживану потужність під час заряджання ємностей транзисторів логічних елементів
Енергія зарядженого конденсатора ємністю C, зарядженого до VDD дорівнює CVDD2
Цифрова система працює на частоті f Гц
α фактор активності

## Slide 37: ФАКТОР АКТИВНОСТІ α
α характеризує частину циклу , під час якої ємності заряджені
– Clock α = 1
– Перемикання раз за цикл α = 0.5
– Випадкове слідування данних α = 0.25
– Типове значення α = 0.1

## Slide 38: СТАТИЧНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
Power consumed when no gates areswitching
Caused by the quiescent supply current, IDD (also called the leakage current)
Static power consumption:

## Slide 39: ПРИКЛАД СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
Оцінити час роботи телефону в режимі очікування.
Estimate the power consumption of a mobile phone running Angry Birds
– VDD = 0.8 V
– C = 5 nF
– f = 2 GHz
– α = 0.1
– IDD = 100 mA
P = αCVDD2f + IDDVDD = (0.1)(5 nF)(0.8 V)2(2 GHz) + (100 mA)(0.8 V) = (0.64 + 0.08) W ≈ 0.72 W

## Slide 40: ПРИКЛАД СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
Нехай мобільний телефон має батарею 8 Вт*г.
Оцінити час роботи телефону в режимі очікування.
– VDD = 0.8 V
– IDD = 100 mA
Pstatic = IDDVDD = 0.08 W
Час роботи= Ємність / споживання=
=(8 Вт*г) / (0.08 Вт) = 100 г (4 дні)

## Slide 41: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
……та за здані звіти
……задачі (№2) для самостіної роботи див. далі

## Slide 42: Самостійна робота
Заповніть таблицю істинності логічного елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО-НІ з трьома входами.
Самостійно намалювати на одному графіку для інвертора передавальну характеристику для ідеального та реального (точки граничних коефіцієнтів передачі) випадків. Вказати рівні VIH VIL VOH VOL.