## Slide 1: ЦИФРОВИЙ ДИЗАЙН НА ОСНОВІ FPGA: ПРИНЦИПИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Комбінаційна логіка І

## Slide 2
ЗМІСТ
Комбінаційні схеми
Булеві рівняння
Булева алгебра
Від логіки до вентелів
Що за X та Z?
Сторінка курсу на порталі КАУ:
https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=368

## Slide 3
КОМБІНАЦІЙНА ЛОГІКА. ВСТУП
Логічна схема складається з:
Входи
Виходи
Функціональна специфікація
Часова специфікація

## Slide 4
КОМБІНАЦІЙНА ЛОГІКА. ВСТУП
Пристрій
Входи: A, B, C
Виходи: Y, Z
Внутрішній: n1
Елементи схеми
E1, E2, E3
Кожна комбінація схем

## Slide 5
ТИПИ ЛОГІЧНИХ СХЕМ
Комбінаційна логіка Без функціоналу запам’ятовування Виходи визначаються поточними значеннями входів | Послідовна логіка Має функціонал запам’ятовування Виходи визначаються попередніми та поточними значеннями входів

## Slide 6
ПРАВИЛА КОМБІНАЦІЙНОЇ КОМПОЗИЦІЇ
Кожен елемент є комбінаційним
Кожен вузол є або входом, або з'єднується рівно з одним виходом
Схема не містить циклічних шляхів
Приклад:

## Slide 7
Булеві рівняння
Функціональна специфікація виходів в залежності від входів
Приклад: S = F(A, B, Cin)
Cout = F(A, B, Cin)

## Slide 8
Означення
Доповнення: логічна змінні з рискою згори
A, B, C
Літерал: логчна змінна або її доповнення
A, A, B, B, C, C
Імпліканта: добуток літералів
ABC, AC, BC
Мінтерм: добукток, який вклюває усі вхідні змінні
ABC, ABC, ABC
Макстерм: сума, яка включає всі вхідні змінні
(A+B+C), (A+B+C), (A+B+C)

## Slide 9
Диз’юнктивна форма
Всі булеві рівняння можна записати у формі ДНФ
Кожен рядок має мінтерм
Мінтерм - це добуток (І) літералів
Кожен мінтерм є ІСТИНА для цього рядка (і тільки для цього рядка)
Утворіть функцію, об'єднавши мінтерми, де виходом буде 1
Таким чином, сума (АБО) добутків (І термів)
Y = F(A, B) = AB + AB = Σ(1, 3)
Розгорутий запис
Скорочений запис

## Slide 10
Кон’юнктивна форма
Всі булеві рівняння можна записати у формі КДНФ
Кожен рядок має макстерм
Мінтерм - це сума (АБО) літералів
Кожен мінтерм є ХИБА для цього рядка (і тільки для цього рядка)
Утворіть функцію, множення макстермів, де виходом буде 0
Таким чином, добуток (І) сум (АБО термів)
Розгорутий запис
Скорочений запис
Y = F(A, B) = (A + B)●(A + B) = Π(0, 2)

## Slide 11
Приклад
Ви йдете до “Пузатої хати” перекусити
  Ви не будете їсти (E = 0)
    Якщо буде недостатньо чисто (C = 0) або
    Якщо подають тільки м'ясний рулет(M = 1)
Напишіть таблицю істинності для визначення будете ви їсти чи ні (E).

## Slide 12
Приклад. ДДНФ vs КДНФ
ДДНФ (сума добутків)
КДНФ (добуток сум)

## Slide 13
Приклад. ДДНФ vs КДНФ
ДДНФ (сума добутків)
E = CM = Σ(2)
КДНФ (добуток сум)
E = (C + M)(C + M)(C + M) = Π(0, 1, 3)

## Slide 14: Булева АЛГЕБРА. АКСІОМИ
Аксіоми та теореми зручні для спрощення булевих рівнянь
Як звичайна алгебра, але простіше: змінні мають лише два значення (1 або 0)
Двоїстість в аксіомах і теорема ->:І та АБО, 0 та 1 міняються місцями

## Slide 15: Булева АЛГЕБРА. АКСІОМИ
Дуальна : заміна • на + та 0 на 1

## Slide 16: ТЕОРЕМИ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ

## Slide 17: Булева АЛГЕБРА. ТЕОРЕМИ

## Slide 18: ТЕОРЕМИ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ

## Slide 19: БУЛЕВА АЛГЕБРА. ТЕОРЕМИ. КІЛЬКА ЗМІННИХ
Warning: T8’ differs from traditional algebra:OR (+) distributes over AND (•)

## Slide 20: ТЕОРЕМА де МОРГАНА
The complement of the product is the sum of the complements.

## Slide 21: СПРОЩЕННЯ ЛОГІЧНИХ РІВНЯНЬ
Спрощення може означати форму з мінімальною сумою добутків:
Форма СОД , яка має найменшу кількість імплікант, де кожна імпліканта має найменшу кількість літералів
Імпліканта: добуток літералів ABC, AC, BC
Літерал: змінна або її доповнення A, A, B, B, C, C
Спрощення також може означати найменшу кількість вентилів, найменшу вартість, найменшу потужність тощо. Наприклад, Y = A xor B, ймовірно, простіше, ніж мінімальна сума добутків Y = AB + AB. Це залежить від деталей технології.

## Slide 22: ВІД ЛОГІКИ ДО ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

## Slide 23: ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ
За рівнянням побудувати
Y = AB + CDE
Inputs on the left (or top)
Outputs on right (or bottom)
Gates flow from left to right
Straight wires are best

## Slide 24: ПЕРЕМІЩЕННЯ БУЛЬБАШКИ

## Slide 25: Теорема де Моргана

## Slide 26: Теорема де Моргана
Приклад.
Рекомендації
Працюйте ззовні всередину (тобто, верхня смуга, потім вниз)
Використовуйте інволюцію, коли це можливо

## Slide 27: Теорема де Моргана
Приклад
Правила де Моргана застосовуються до:
Добутки під рискою
Суми під рискою
Не намагайтеся застосовувати правила ДеМорган до суміші операцій

## Slide 28: Теорема де Моргана
Приклад
Треба правильно працювати з дужками

## Slide 29: Теорема де Моргана
Приклад
Треба правильно працювати з дужками

## Slide 30: Теорема де Моргана . Логічні елементи

## Slide 31: Жонглювання бульбашкою
Назад:
Змінюється тип елементу
Додаються бульбашки на вході

## Slide 32: Жонглювання бульбашкою
Яка булева функція цієї схеми?

## Slide 33: Жонглювання бульбашкою
Почніть з виходу, а потім працюйте над входами
Відсуньте бульбашки на кінцевому виході назад Намалюйте ворота у такій формі, щоб бульбашки зникали

## Slide 34: ОДИНИЦІ ТА НУЛІ Є, ЩО ЩЕ МОЖЕ БУТИ?

## Slide 35: СТАНИ X ТА Z
ПРОБЛЕМА:
Cхема намагається вивести вихід на 1 та 0
Фактичне значення десь посередині
Може бути 0, 1 або у забороненій зоні
Може змінюватися залежно від напруги, температури, часу, шуму
Часто спричиняє надмірне розсіювання потужності
X також використовується для:
Неініціалізовані значення
Значення не важливе
Попередження:
Вміст або неініціалізовані виходи зазвичай вказують на помилку.
Подивіться на контекст, щоб визначити значення

## Slide 36: СТАНИ X ТА Z
Плаваючий, високоомний, відкритий, високий Z
Плаваючий вихід може бути 0, 1 або десь посередині
Вольтметр не покаже, чи є вузол плаваючим
Але якщо ви доторкнетеся до вузла або
ваш викладач підійде для перевірки,
він може випадково змінитися
Tristate Buffer

## Slide 37: ШИНИ З ТРЬОМА СТАНАМИ
Плаваючі вузли використовуються в шинах з трьома станами
Багато різних драйверів
Одночасно активний лише один

## Slide 38: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ